## Slide 1
* TRƯỜNG THCS HUỲNH THỊ LỰU*
GIÁO VIÊN: PHẠM NGỌC Á

## Slide 2
I/ KIẾN THỨC
II/ BÀI TẬP
TIẾT 49: ÔN TẬP

## Slide 3
Mạng điện
trong nhà
Truyền và biến đổi chuyển động
Truyền chuyển động
Biến đổi chuyển động
An toàn điện
An toàn điện
Cứu người bị tai nạn điện
Đồ dùng điện
Đồ dùng loại điện – quang. Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang
Vật liệu kĩ thuật điện
Đồ dùng loại điện – nhiệt. Bàn là điện
Đồ dùng loại điên – cơ. Quạt điện
Máy biến áp một pha, sử dụng hợp lí điện năng
Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình
Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà
Thiết bị đóng cắt và lấy điện
KIẾN THỨC

## Slide 4
Tại sao phải truyền chuyển động ?
Tỉ số truyền của bộ truyền bánh đai được tính
theo công thức nào dưới đây ?
A. B. C. D.
Vì các bộ phận của máy đặt cách xa nhau
và có tốc độ quay khác nhau

## Slide 5
Tại sao phải biến đổi chuyển động
Vì các bộ phận của máy đặt xa nhau và có các
dạng chuyển động khác nhau
Cơ cấu tay quay – con trượt biến chuyển động
quay thành chuyển động…….
A. lắc B. quay. C. tịnh tiến D. tròn

## Slide 6
Ở các hình ảnh dưới đây, hình nào đảm bảo an
toàn điện?
hình a
hình b
hình d

## Slide 7
Khi phát hiện một người bị tai nạn điện ta sẽ
làm gì ?
Tách nạn nhân ra khỏi nguông điện
Sơ cứu nạn nhân
Khi nạn nhân đã tĩnh ta đưa nạn nhân đến
trạm y tế gần nhất hoặc gọi nhân viên y tế đến

## Slide 8
Vật liệu kĩ thuật điện gồm những loại nào ?
Nêu đặc điểm của vật liệu dẫn điện, cách điện,
vật liệu dẫn từ ?
Vật liệu dẫn điện
Vật liệu cách điện
Vật liệu dẫn từ

## Slide 9
Đồ dùng loại điện – quang, biến đổi điện năng
thanh…………………..
quang năng
Hãy nêu những ưu và nhược điểm của đèn sợi
đốt và đèn huỳnh quang
Loại đèn | Ưu điểm | Nhược điểm
Đèn sợi đốt |  | 
Đèn huỳnh quang |  | 
- Phát sáng liên tục
- Không cần mồi phóng điện
- Tuổi thọ thấp
- không tiết kiệm điện năng
- Tuổi thọ cao
- Hiệu suất phát quang cao
- Tiết kiệm được điện năng
- Cần mồi phóng điện
- Ánh sáng không liên tục

## Slide 10
Đồ dùng loại điện – nhiệt, biến đổi điện năng
thành…………………..
nhiệt năng
Bộ phận quan trọng nhất của đồ dùng điện – nhiệt
là…………………..
dây đốt nóng
Dây đốt nóng của đồ dùng điện – nhiệt phải đảm bảo
những yêu cầu nào ?
Chịu được nhiệt độ cao
Có điện trở suất lớn

## Slide 11
Bộ phận quan trọng nhất của đồ dùng loại điện – cơ
là…………………………….
động cơ điện một pha
Đồ dùng loại điện – cơ biến đổi điện năng thành
…………………..
Cơ năng

## Slide 12
Máy biến áp dùng để:
A. Biến đổi điện áp. B. Tăng điện áp
C. Giảm điện áp. D. Giữ nguyên điện áp
Hãy nêu cấu tạo của máy biến áp ?
Tỉ số giữa số vòng dây và điện áp của cuộn dây
sơ cấp và cuộn dây thứ cấp là:
A. B. C. D.

## Slide 13
Sử dụng điện năng như thế nào là hợp lí
và tiết kiệm?
-Hạn chế sử dụng điện năng trong giờ cao điểm
-Sử dụng những đồ dùng điện có hiệu suất cao
- hông sử dụng lãng phí điện năng

## Slide 14
Công thức tính điện năng tiêu thụ của đồ dùng
điện trong 1 ngày:
A. B. C. D.

## Slide 15
Mạng điện trong nhà có những đặc điểm nào ?
Yêu cầu của mang điện trong nhà ?
Hãy nêu cấu tạo của mạng điện trong nhà

## Slide 16
Thiết bị nào dưới đây là thiết bị đóng cắt
và lấy điện ?
a. Công tắc điện,
b. Ổ điện, cầu dao,
c. Công tơ điện,
d. Bóng đèn,
cầu chì.
dây dẫn điện.
phích cắm điện.
cầu dao 1 cực

## Slide 17
Bài tập
Bài 1: Nhà máy thuỷ điện biến đổi ......................
..................... thành điện năng
thuỷ năng
của dòng nước
Bài 2 :Cách sử dụng điện nào dưới đây là không an toàn ?
A. Thực hiện nối đất các thiết bi, đồ dùng điện
B. Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện.
C. Không đến gần trạm biến áp.
D. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp.
Bài 3: Khi phát hiện một người bị tai nạn điện do chạm tay
trực tiếp vào tủ lạnh đã bị rò điện, ta sẽ làm gì ?
A. Gọi người tới cứu.
B. Rút phích cắm hoặc ngắt aptomat
C. Nắm áo nạn nhân kéo ra.
D. Dùng tây trần kéo người đó ra.

## Slide 18
Bài 4: Ở bộ truyền động đai bánh dẫn và bánh bị dẫn
có đường kính lần lượt là 50 dm, 20dm. Bánh dẫn có
tốc độ quay 30 vòng/phút. Tính
a. Tỉ số truyền.
b. Bánh nào quay nhanh hơn ? Tại sao ?
C. Tính tốc độ quay của bánh bị dẫn ?
Tóm tắt:
D1 = 50dm
D2 = 20dm
N1 = 30 vòng/phút
a. i = ?
b. giải thích
c. n2 = ?
Giải:
Tỉ số truyền:
i = = = 2,5 (lần)
Bánh bị dẫn quay nhanh hơn vì có
đườngkính nhỏ hơn D2< D1
Tốc độ quay của bánh bị dẫn:
i = n2 = i . n1 = 30 .2,5
= 75 (vòng/ phút)
D1
D2
50
20
n2
n1

## Slide 19
Bài 5: Cuộn sơ cấp của máy biến áp có điện áp và số vòng
dây lần lượt là : U1 = 220V, N1= 1650 vòng, cuộn dây thứ cấp
có số vòng dây là 90vòng.
a. Tính hiệu điện thế của cuộn dây thứ cấp.
b. Nếu hiệu điện thế ở cuộn dây sơ cấp tăng lên 440Vthì hiệu
điện thế của cuộn dây thứ cấp là bao nhiêu. Biết số vòng dây
của cuộn sơ cấp và thứ cấp là
không đổi ?
Tóm tắt:
U1 = 220V
N1 = 1650vòng
N2 = 90 vòng
U1/= 440V
a. U2 = ? V
b. U/2= ? V
Giải:
Hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp:
Hiệu điện thế ở cuộn dây thứ cấp

## Slide 20
Bài 6: Trên vỏ máy bơm nước có ghi 220V - 350W
a. Hãy nêu ý nghĩa của các số liệu trên ?
b. Nếu máy này sử dụng mỗi ngày 2,4 giờ thì điện năng tiêu
thụ của quạt này trong 1 tháng ( 30 ngày) là bao nhiêu ?
Tóm tắt:
U = 220V
= 350W
t = 2,4h
a. giải thích
b. A = ? Wh
Giải:
220V: điện áp định mức, 350W: công suất
định mức. Nếu sử dụng máy này đúng với
hiệu điện thế 220V thì nó sẽ hoạt động
đúng với công suất máy.
b. Điện năng tiêu thụ của máy này sử dụng
trong 1 tháng.

## Slide 21
Hướng dẫn về nhà
- Học bài
- Xem lại cách tính điện áp và số vòng dây của máy bién áp.
- Chuẩn bị kiến thức làm bài kiểm tra HKII đạt kết quả tốt
Chúc các em có một kì thi đạt kết quả tốt